Рекомендации по наклеиванию стеновых покрытий

коллекции BALSAM, ODE

Контроль

Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору.

Претензии к качеству товара не принимаются, если наклеено больше трех полотен обоев: если обнаруживается дефект после наклеивания 3-х полотен, необходимо остановить работу. Наклеивание более 3-х полотен означает, что товар принят, и претензии по качеству не принимаются.

Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются.

Срок предъявления претензий – 30 дней с момента покупки.

Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят.

Различия в цвете и фактуре между обоями разных партий неизбежны. Производитель не может гарантировать абсолютное совпадение по тону обоев и соответствующего образца в каталоге, а также фоновых обоев и соответствующего им фриза.

Подготовка поверхности: Поверхность стен должна быть:

- чистой: удалить старые обои или стеновые покрытия и остатки старого клея, краски на лаковой или масляной основе, следы карандаша: разметки уровня, надписи и т.д.

- нормально абсорбирующей: загрунтовать слишком абсорбирующие поверхности.

- не использовать жирной грунтовки, смесей или составов, закрывающих поры поверхности и препятствующих проникновению влаги, содержащейся в клее.

- прочной: стены должны быть устойчивыми, прочными, твердыми; сухой, не подверженной влиянию перепадов влажности; гладкой: тщательно отшлифовать поверхность; при необходимости устранить неровности и щели при помощи шпаклевки; оставить до полного высыхания; ровной: допуск - 2 - 4 мм на 2 м; однородной по цвету: устранить различие поверхностей, не представляющих собой единства цвета, наложением тонкого слоя грунтовки; оставить высохнуть до начала работ.

Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 С и при уровне влажности больше 65 %.

Подготовка к работе

Отмерять и разрезать 3 полотна, прибавив по 5-10 см снизу и сверху для выравнивания. Если обои с рисунком, то необходимо учитывать высоту раппорта. Пронумеровать каждое полотно с изнаночной стороны и наклеивать полотна в порядке нумерации.

Наклеивание:

- Нанести клей, готовый к применению, на стену. Используйте клей на основе поливинилового ацетата типа: Ovalit M, SEMIN MURALE (Франция), Perfax Vinyl textile (Бельгия) или подобный. Наносить клей равномерным и достаточным слоем, следуя инструкции производителя клея (в среднем, 200 г/кв.м). Соблюдайте время, на которое рекомендуется оставить клей на стене, перед тем как наклеить полотно: это время позволяет влаге, содержащейся в клее проникнуть в поверхность или испариться (в среднем +-5 минут).

- Приклеить полотно и тщательно разгладить поверхность при помощи каучукового валика сверху вниз, от центра к краям.

- Подрезать края.

- Наклеивайте следующие полотна встык, в одном же направлении, если нет специальных указаний (для однотонных обоев рекомендуется встречная наклейка).

- Излишки клея удаляйте при помощи слегка влажной губки или тканевой салфетки. Не тереть.

ВНИМАНИЕ:

- Убедитесь, что клей равномерно распределен по всей поверхности. Это гарантирует хорошее приклеивание к стене и позволит избежать отклеивания обоев в местах стыков.

-  Не используйте слишком много клея, чтобы избежать излишнего намокания обоев и выхода клея в местах стыков.

-  Избегайте попадания клея на поверхность обоев.